# OBEC TUHAŇ – KRONIKA

TLAKOVÁ KANALIZACE :

Při jednání o odkanalizování obce Tuhaň bylo rozhodnuto , že bude použit sys-

tém tlakového provedení do všech částí obce ( Tuhaň , Tuhaňské Větrušice , Č.

Píska ) .

Byl zpracován projekt , kde se jednalo o hlavní řád , domovní čistící jímky ( DČJ )

a vlastní napojení mezi hlavním řádem a DČJ .

Tuto akci prováděla fa.VOD-KA Litoměřice .

Uvedená firma VOD-KA zajišťovala dodavatelsky zabudování ovládací skříňky včt.

zapojení na čerpadlo a plovák , který bude automaticky chod ovládat .

Další část , propojení ovládací skříňky s jističem a montáž vlastního jističe prová-

děla dodavatelsky jiná firma .

Napojení objektů do DČJ si projektově zabezpečoval každý vlastník nemovitosti

sám .

Současně si každý sám zajišťoval napojení jističe na vlastní zdroj el.proudu a to

za el.hodinamy .

Před realizací napojení tj.výkopem a položením potrubí z objektu provedl TDI ob-

hlídku , aby nebyla napojena okapová a dešťová voda , teprve pak  mohlo dojít k zaházení přípojky .

Po najetí do zkušebního provozu ČOV-ky , obec prováděla aktivaci DČJ u občanů ,

kteří měli provedenou přípravu k najetí .

Aby se naplnila technologie ČOV-ky splašky , vyhlásila obec – kdo bude napojen

do konce roku 2005 , bude platbu za služby odběru tekutých splašku hradit až

od 1.7.2006 , což využila část občanů .

V průběhu zkušebního provozu a dále bylo zjištěno , že koncové přípojky jsou

problémem a to hlavně tam , kde je minimální počet nájemníku v objektu a tím

čerpání po delším čase dochází k ucpávání přípojek včt. sběrného potrubí .

Obec musí vyvolat jednání s generálním dodavatelem stavby ve věci rozhodnu-

tí jak postupovat dále aby byla každá DČJ funkční .

ČOV :

## Vlastní ČOV byla zajištěna projektovou dokumentací , stavební část zajišťovala

fa.IMOS , montáž technologie prováděla fa.HYDROTECH .

V průběhu výstavby došlo na řešení několika problémům ( rozdíly mezi projek-

tem a skutečností v používání materiálů ),které řešila skupina techniků na kon-

trolních dnech , za předpokladu , že bude změna řádně projednána odborníky a

uvedena do projektu včt.potvrzení .

Tato stavba se stala limitující ve vztahu k dodržení termínu na ukončení a zahá-

jení zkušebního provozu .

Né vždy došlo k pochopení požadavku a připomínek investora , musel být vyví-

jen enormní tlak na všechny dodavatele včt.projektanta .

Velkou měrou se zasloužil investor , hlavně u pomocných činností ( napouštění

kobek pro těsnostní zkoušku , vypouštění tekutiny k umožnění vlastní montáže

technologie , terení úpravy  a preventivně zabezpečení osoby , která by se měla

podílet na obsluze zařízení v provoze . Obec doporučila p.Veselého Jiřího , který

před odchodem do důchodu pracoval jako vedoucí vodního hospodářství ve Spo-

laně Neratovice . Že obec volila správně ukazují evidované výsledky provozu .

Bylo provedeno jeho zaškolení na technologii , která byla na ČOV realizována .

Po zahájení zkušebního provozu a výsledků všech měření docházelo k úpravám

ve prospěch ekonomického provozu a maximálního využití technologie k návrat-

nosti výtoku do Labe v souladu se stanovenou normou .